## Slide 1: I045 – Moderni računalni sustavi
Vježbe 2
Bartol Borozan
Click to add text

## Slide 2
Odredite tablicu istinitosti za logičku funkciju
f(x, y, z) = (x And y) Or (Not(x) And z)
Zadatak

## Slide 3: Booleova algebra
Komutativnost: x And y = y And x
x Or y = y Or x
Asocijativnost: x And (y And z) = (x And y) And z
x Or (y Or z) = (x Or y) Or z
Distributivnost: x And (y Or z) = (x And y) Or (x And z)
x Or (y And z)) = (x Or y) And (x Or z)
De Morgan: Not(x And y) = Not(x) Or Not(y)
Not(x Or y) = Not(x) And Not(y)
Idempotentnost: x And x = x
x Or x = x
Dvostruka negacija: Not(Not(x)) = x

## Slide 4: Zadatak
Sljedeće tablice istinitosti pretvorite u logičke izraze.
a) b)
x | y | z | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
x | y | z | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 5
Pomoću Hardware Description Language-a (HDL) dizajnirajte i testirajte Xor logička vrata. Operacija Xor je binarna operacija koja je istinita samo kada su operandi različitih istinitosnih vrijednosti. Koristite sljedeće dijelove.
  Not(in=, out=)
  And(a=, b=, out=)
  Or(a=, b=, out= )
Zadatak

## Slide 6
Dizajnirajte i testirajte sljedeće sklopove.
MUX (multiplekser) sklop koji ima 3 ulaza: a, b, sel, te jedan output out. Ukoliko je sel = 0, MUX vraća a, inače b.
DMUX (demultiplekser) sklop koji ima 2 ulaza: in i sel te 2 outputa a i sel. Ukoliko je sel = 0, DMUX vraća {a, b} = {in, 0}, inače {a, b} = {0, in}.
Zadatak

## Slide 7
a | b | sel | Mux
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 8
a | b | sel | Mux
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
(a And Not(sel)) Or (b And sel)

## Slide 9
Dizajnirajte i testirajte sljedeće sklopove.
Bool4 sklop koji na ulazu ima sabirnicu širine 4 bita in te na izlazu out = (in[0] And in[1]) Or (in[2] And in[3]).
8to16 sklop koji na ulazu ima dvije sabirnice širine 8 bitova a i b koje spaja u sabirnicu out širine 16 tako da je out[0 .. 7] = a i out[8 .. 15] = b.
16to8 sklop koji na ulazu ima sabirnicu in širine 16 bitova koje dijeli u dvije izlazne sabirnice a i b širine 8 tako da je a = in[0 .. 7] i b = in[8 .. 15].
And16 sklop koji na ulazu ima dvije 16-bitne sabirnice a i b te na izlazu 16-bitnu sabirnicu out na kojoj postavite out[i] = a[i] And b[i], za svaki i.
Zadatak

## Slide 10
Zadatak
Kada je sel = 0 čip vraća a And b
a | b | sel | out
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Kada je sel = 1 čip vraća a Or b
Koristeći Mux dizajnirajte i testirajte AndMuxOr koji na ulazu ima 3 sabirnice a, b i sel. Sklop na izlazu ima sabirnicu out koju postavljamo po sljedećoj shemi

## Slide 11
Zadatak
Koristeći Mux dizajnirajte i testirajte LogicUnit koji na ulazu ima 3 sabirnice a, b i 2-bitnu sabirnicu sel i vrši logičke operacije u ovisnosti o sel kao što je prikazano na slici.
sel[1] | sel[0] | out
0 | 0 | a And b
0 | 1 | a Or b
1 | 0 | a Nand b
1 | 1 | a Nor b

## Slide 12
Dizajnirajte i testirajte Mux4Way16 koji na ulazu ima 4 16-bitne sabirnice a, b, c i d te 2-bitnu sabirnicu sel. Sklop na izlazu ima 16-bitnu sabirnicu out koju postavljamo po sljedećoj shemi
Zadatak
sel[1] | sel[0] | out
0 | 0 | a
0 | 1 | b
1 | 0 | c
1 | 1 | d

## Slide 13
Dizajnirajte i testirajte DMux4Way16 koji na ulazu ima 16-bitnu sabirnicu a, te 2-bitnu sabirnicu sel. Sklop na izlazu ima 4 16-bitne sabirnicu out koju postavljamo po sljedećoj shemi
Zadatak
sel[1] | sel[0] | out
0 | 0 | {in, 0, 0, 0}
0 | 1 | {0, in, 0, 0}
1 | 0 | {0, 0, in, 0}
1 | 1 | {0, 0, 0, in}
a
b
c
d
in DMux4Way16
sel