## Slide 1: I045 – Moderni računalni sustavi
Vježbe 5
Bartol Borozan

## Slide 2: Operacije
A-instrukcije:
C-instrukcije:
  računamo vrijednost comp
  spremamo vrijednost u dest
  skačemo na poziciju u ROM[A] ako je comp prikladne vrijednosti.
@value // A = value
dest = comp ; jump
0, 1, -1, D, A, !D, !A, -D, -A, D+1, A+1, D-1, A-1, D+A, D-A, A-D, D&A, D|A
M, !M, -M, M+1, M-1, D+M, D-M, M-D, D&M, D|M
comp =
null, JGT, JEQ, JGE, JLT, JNE, JLE, JMP
jump =
null, M, D, MD, A, AM, AD, AMD
dest =

## Slide 3
Zadatak
Napišite i testirajte asemblerske programe.
Program učitava broj iz RAM[0] te ga dekrementira. Rezultat upisuje u RAM[1].
Program učitava brojeve iz RAM[0] i RAM[1] te ih zbraja. Rezultat upisuje u RAM[2].
Program učitava brojeve iz RAM[0] i RAM[1] te im mijenja sadržaje koristeći RAM[2].
Napomena: Program terminirajte beskonačnom petljom.
@n
0;JMP

## Slide 4
Napišite i testirajte program koji sumira prvih n prirodnih brojeva. Broj n pročitajte iz RAM[0] te rezultat spremite u RAM[1].
Zadatak

## Slide 5
Napišite i testirajte program koji sumira prvih n prirodnih brojeva. Broj n pročitajte iz RAM[0] te rezultat spremite u RAM[1].
Zadatak
jump | j | j | j | akcija:
null | 0 | 0 | 0 | nema skoka
JGT | 0 | 0 | 1 | if comp > 0 jump na ROM[A]
JEQ | 0 | 1 | 0 | if comp = 0 jump na ROM[A]
JGE | 0 | 1 | 1 | if comp ≥ 0 jump na ROM[A]
JLT | 1 | 0 | 0 | if comp < 0 jump na ROM[A]
JNE | 1 | 0 | 1 | if comp ≠ 0 jump na ROM[A]
JLE | 1 | 1 | 0 | if comp ≤ 0 jump na ROM[A]
JMP | 1 | 1 | 1 | bezuvjetni skok na ROM[A]

## Slide 6: Zadatak
Napišite i testirajte program koji postavlja n uzastopnih lokacija u RAM-u na vrijednost -1. Neka je n upisan u RAM[1]. Počnite od adrese upisane u RAM[0].
Hint:
// Pretpostavimo da se u D nalazi neki broj.
@nekaAdresa
A = M + D // A = nekaAdresa + D
M = -1 // M[A] = -1

## Slide 7
Nacrtajte crni pravokutnik dimenzija 16 x 16 u gornjem lijevom kutu zaslona.
Zaslon:
početna adresa SCREEN (16384),
rezolucija 512 x 256,
svaka 32 registra predstavljaju jednu liniju na zaslonu,
vrijednost bita 1 predstavlja crni, a 0 bijeli piksel.
Primjer

## Slide 8
Nacrtajte crni pravokutnik dimenzija 16 x 16 u gornjem lijevom kutu zaslona.
Primjer
// for (i=0; i<16; i++) {
// draw 16 black pixels at the
// beginning of row i
// }
addr = SCREEN
i = 0
LOOP:
if i > 15 goto END
RAM[addr] = -1 // 1111111111111111
// advances to the next row
addr = addr + 32
i = i + 1
goto LOOP
END:
goto END

## Slide 9: Primjer
Napišite program koji prekida izvršavanje kada je s tipkovnice unešen bilo koji znak.
Tipkovnica:
adresa KBD (24567),
ako je registar postavljen na 0, tipka nije stisnuta,
inače, registar sadrži kod pritisnute tipke

## Slide 10
key | code
(space) | 32
! | 33
“ | 34
# | 35
$ | 36
% | 37
& | 38
‘ | 39
( | 40
) | 41
* | 42
+ | 43
, | 44
- | 45
. | 46
/ | 47
key | code
0 | 48
1 | 49
… | …
9 | 57
: | 58
; | 59
< | 60
= | 61
> | 62
? | 63
@ | 64
key | code
A | 65
B | 66
C | …
… | …
Z | 90
[ | 91
/ | 92
] | 93
^ | 94
_ | 95
` | 96
key | code
a | 97
b | 98
c | 99
… | …
z | 122
key | code
newline | 128
backspace | 129
left arrow | 130
up arrow | 131
right arrow | 132
down arrow | 133
home | 134
end | 135
Page up | 136
Page down | 137
insert | 138
delete | 139
esc | 140
f1 | 141
… | …
f12 | 152
{ | 123
¦ | 124
} | 125
~ | 126

## Slide 11: Zadatak
Napišite i testirajte program koji postavlja ukupno n uzastopnih memorijskih adresa RAM-a na vrijednost v. Neka je n upisan u RAM[1] i v u RAM[2]. Počnite od adrese upisane u RAM[0].
Napišite program koji množi nenegativne brojeve zapisane u RAM[0] i RAM[1] te rezultat zapisuje u RAM[2].
Napišite i testirajte program koji zacrni cijeli zaslon dok je pritisnuta bilo koja tipa osim tipke ESC. Pritiskom na tipku ESC program terminira.